## Slide 1
GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 4.0
Hệ Thống Phân Loại Băng Chuyền Bằng Robot UR10e & Thị Giác Máy Thông Minh
Báo Cáo Tiến Độ Dự Án (Week 07) — Phiên Bản Trình Chiếu Doanh Nghiệp & Khách Hàng Tối ưu hóa chuyển động lượn sóng (+47% năng suất) • Mỏ kẹp tự nắn phẳng • Thị giác không điểm mù
Đơn vị phát triển: Nhóm Kỹ Thuật Đồ Án Robot — Trường Đại Học Việt Đức (VGU) | Tháng 10/2026

## Slide 2
LỘ TRÌNH BÁO CÁO
Nội Dung Báo Cáo Giải Pháp Dành Cho Khách Hàng
02/12
01. Tổng Quan Tiến Độ Dự Án
Cam kết từ giai đoạn trước và kết quả đột phá đạt được hôm nay.
02. Chuyển Động Lượn Sóng Mượt Mà
Loại bỏ hoàn toàn rung giật, vận hành êm ái, bảo vệ động cơ robot.
03. Nhấc Thoát Hiểm Chớp Nhoáng (0.2s)
Giải quyết triệt để va chạm, bảo đảm dòng hàng lưu thông liên tục.
04. Cơ Cấu Kẹp Ôm Sát Tự Nắn Phẳng
Phanh dừng chính xác X=0m, tự động căn giữa và ép phẳng kiện hàng.
05. Xóa Bỏ Điểm Mù Cánh Tay
Khắc phục nhược điểm camera trên trần bị che khuất bằng góc nhìn đối xứng.
06. Mắt Thần Thị Giác AI Góc Nghiêng
Thiết kế trạm quét độc quyền, nhìn rõ cả mặt trên và mặt trước kiện hàng.
07. Minh Chứng Hiệu Quả 25 Lần Chạy
Dữ liệu thực tế: Năng suất tăng 47%, 100% thành công, 0 sự cố va chạm.
08. Lộ Trình Hoàn Thiện & Nghiệm Thu
Kế hoạch kiểm thử tải nặng Tuần 08 và bàn giao Milestone 2 tại Tuần 10.

## Slide 3
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ
Những Bước Nhảy Vọt Nổi Bật (Week 06 -> Week 07)
03/12
Thách Thức Cần Giải Quyết
Các hạn chế được chỉ ra trong đợt đánh giá trước
Tốc Độ Chưa Tối Ưu: Robot dừng nghỉ tới 10 lần trong mỗi chu kỳ khiến thời gian xử lý kéo dài ~25 giây/sản phẩm.
Rủi Ro Va Chạm Băng Tải: Các kiện hàng phía sau trôi tới dễ đâm vào kiện hàng đang được robot giữ để tính toán.
Điểm Mù Quan Sát: Camera gắn vuông góc trên trần bị cánh tay cơ khí che khuất đúng lúc chuẩn bị gắp hàng.
Độ Ôm Khít Mỏ Kẹp: Kiện hàng bị xô lệch nhẹ do quán tính trôi của băng tải và mỏ kẹp chưa tự nắn phẳng.
Giải Pháp Đột Phá Đã Hoàn Thiện
Đã kiểm chứng thực tế trên mô hình số hóa chuẩn công nghiệp
Năng Suất Tăng Gần Gấp Đôi (+47%): Thời gian phân loại rút ngắn ngoạn mục xuống chỉ còn 13.2 - 13.6 giây/kiện hàng.
Chuyển Động Lượn Sóng 100%: 0 lần dừng nghỉ giữa chừng; toàn bộ chu trình là một đường uốn cong mượt mà, êm ái.
Nhấc Thoát Hiểm Trong 0.2s: Bốc bổng kiện hàng lên cao ngay lập tức, cách ly hoàn toàn với dòng hàng trôi phía sau.
Thị Giác Đối Xứng Không Điểm Mù: Camera đặt nghiêng 50° đối diện băng tải, thấy rõ 100% phôi từ lúc xuất hiện đến lúc gắp.
Mỏ Kẹp Tự Nắn Phẳng Thông Minh: Phanh dừng triệt tiêu trượt quán tính; má cao su tự hút phẳng kiện hàng cân đối 100%.

## Slide 4
CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỘNG
Chuyển Động Lượn Sóng Mượt Mà — Bảo Vệ Tuổi Thọ Robot
04/12
Hạn Chế Của Cách Làm Cũ (Dừng Giật Từng Bước)
Chi phí bảo trì cao và lãng phí thời gian
Cách Tiếp Cận Sơ Khai: Robot phải di chuyển theo kiểu 'đi một đoạn - dừng lại kiểm tra': Dừng tiếp cận -> Dừng gắp -> Dừng nhấc -> Dừng xoay -> Dừng thả.
Hao Mòn Cơ Khí: Động cơ liên tục phanh gấp rồi tăng tốc đột ngột, gây rung lắc mạnh cánh tay và làm giảm tuổi thọ hộp số.
Thời Gian Lãng Phí: Mỗi lần dừng đỗ làm mất từ 1.5 - 2.5 giây, đẩy thời gian xử lý lên ~25 giây/sản phẩm.
Sáng Kiến Quỹ Đạo Lượn Sóng Mượt Mà
Tối ưu hóa đường bay liên tục không điểm dừng
Nguyên Lý Lượn Sóng: Toàn bộ chu trình tiếp cận, gắp hàng, nhấc lên và đưa vào thùng được kết nối thành một đường cong duy nhất.
Vận Hành Êm Ái: Robot lướt qua các điểm mốc với tốc độ ổn định, không dừng lại một tích tắc nào, triệt tiêu hoàn toàn rung lắc.
Tiết Kiệm Điện Năng: Giảm thiểu dòng khởi động động cơ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cho toàn bộ xưởng sản xuất.
Cơ Chế Tự Động Giữ Phẳng Cổ Tay: Tránh Vặn Xoắn Dây Cáp & Kẹt Va Chạm
Bảo đảm mỏ kẹp luôn hướng thẳng đứng xuống đất ở mọi góc xoay của cánh tay
Bài Toán Vặn Cổ Tay: Khi xoay từ băng tải sang các thùng bên cạnh, nếu không tính toán linh hoạt, cổ tay robot sẽ bị vặn ngược tới 160 độ, gây nguy cơ giằng đứt dây cáp và đập vào vách mica bảo vệ.
Thuật Toán Cân Bằng Tự Nhiên: Hệ thống tự động điều tiết khớp cổ tay xoay bù trừ chính xác theo góc quay của thân robot, giữ mỏ kẹp luôn thẳng đứng vuông góc với mặt đất một cách hoàn toàn tự nhiên.
Lợi Ích Thực Tế: 100% hành trình phân loại diễn ra an toàn, dây cáp không bao giờ bị vặn xoắn, triệt tiêu nguy cơ chạm vào vách mica bảo hộ.

## Slide 5
TỐI ƯU NĂNG SUẤT
Cơ Chế Thoát Hiểm Chớp Nhoáng (0.2s) & Tăng Tốc Dòng Hàng
05/12
Cơ Chế Nhấc Thoát Hiểm Trong 0.2 Giây
Ngăn chặn tuyệt đối va quẹt giữa các kiện hàng liên tiếp
Áp Lực Dòng Hàng: Băng chuyền nhà máy vận hành liên tục với tốc độ 0.3 m/s. Các kiện hàng nối đuôi nhau trôi về trạm gắp.
Rủi Ro Dây Chuyền Cũ: Sau khi kẹp hàng, nếu robot nằm yên trên mặt băng để tính đường đi, kiện hàng phía sau sẽ lao tới đâm sầm vào kiện đang giữ.
Thoát Hiểm Chớp Nhoáng: Ngay khi 2 ngón kẹp vừa khép lại, robot bốc bổng kiện hàng lên cao +16cm chỉ trong < 0.25 giây (tăng tốc gấp 2.4 lần).
Cách Ly Hoàn Toàn: Kiện hàng được nhấc bổng lên không trung, cách ly tuyệt đối với mặt băng chuyền trước khi robot bắt đầu xoay chuyển.
Kết Quả Vận Hành: Dòng hàng bên dưới tiếp tục trôi thoải mái, 0 sự cố va chạm hàng trên toàn bộ dây chuyền!
Tốc Độ Xử Lý Thực Tế Từng Thùng Hàng
Rút ngắn từ 35% đến 47% thời gian cho mỗi sản phẩm
Thùng Vàng (Bên phải): Thời gian hoàn thành chỉ 13.36 giây (Rút ngắn 46.5% so với mức 24.95s trước đây). Năng suất tăng gần gấp đôi!
Thùng Đỏ (Bên trái): Thời gian hoàn thành chỉ 13.62 giây (Rút ngắn 35.1% so với mức 21.00s trước đây).
Thùng Xanh (Phía sau): Hành trình dài xoay 180° vòng qua tủ điều khiển chỉ mất 19.02 giây (Nhanh hơn 41.9% so với mức 32.72s).
Thời Gian Trung Bình: Giảm từ 25.0 giây xuống chỉ còn 15.68 giây cho mọi vị trí thùng, nâng cao công suất nhà máy thêm ~37%.
Vận Hành Trong Ngưỡng: Tốc độ tăng cao nhưng vẫn nằm an toàn trong giới hạn thiết kế của hãng Universal Robots, không gây quá tải động cơ.

## Slide 6
ĐỘ CHÍNH XÁC & GIÁM SÁT
Mỏ Kẹp Tự Nắn Phẳng & Bộ 3 Góc Máy Trình Chiếu Chuyên Nghiệp
06/12
Hãm Dừng Chuẩn Xác & Mỏ Kẹp Tự Nắn Phẳng
Giữ chặt kiện hàng vuông vắn, loại bỏ 100% rủi ro trượt rơi
Phanh Hãm Triệt Tiêu Quán Tính: Hệ thống kích hoạt phanh điện tử ngay khi hàng chạm vạch, triệt tiêu độ trôi 4-6cm. Kiện hàng dừng đứng bánh chính xác 100% tại tâm trạm gắp X = 0.00m.
Khóa Hướng Thẳng Thớm: Kiện hàng được giữ cố định theo phương thẳng đứng, luôn di chuyển ngay ngắn dọc theo mép băng tải mà không bị xoay chéo.
Cơ Cấu Tự Định Tâm Thông Minh: Khi ngón kẹp khép lại, hai má cao su tự động nắn khối hàng khớp khít vào chính giữa và ép phẳng vuông vắn với má kẹp.
Không Còn Hiện Tượng Bay Lơ Lửng: Kiện hàng được ôm trọn và giữ vững như bàn tay con người, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lệch bên hay rơi rớt khi robot tăng tốc.
Bộ 3 Góc Máy Trình Chiếu Điện Ảnh
Giám sát trực quan toàn diện hiện trường chỉ với một nút bấm
Phím [1] — Toàn Cảnh Nhà Máy (Overview): Góc nhìn 3/4 Isometric bao quát toàn bộ băng chuyền 3.6m, robot UR10e, vách mica và 3 thùng phân loại.
Phím [2] — Giám Sát Phân Loại (Sorting View): Góc nhìn phía trước-phải thấy rõ vòm bay của robot né vách mica và phân chia chính xác vào từng thùng.
Phím [3] — Cận Cảnh Mỏ Kẹp (Close-Up): Góc zoom sát trạm gắp (<0.9m) đặc tả từng milimet lúc mỏ kẹp hạ xuống ôm khít hai mặt bên kiện hàng.
Bảng Điều Khiển Trên Màn Hình [C]: Bấm phím [C] để bật thanh công cụ camera cảm ứng, hỗ trợ thuyết trình và giám sát cực kỳ mượt mà.
Thân Thiện Với Người Dùng: Quản đốc nhà máy có thể dễ dàng chuyển đổi góc nhìn tức thì mà không cần thao tác chuột phức tạp.

## Slide 7
GIẢI QUYẾT ĐIỂM MÙ
Khắc Phục Hoàn Toàn Điểm Mù Cánh Tay Của Thị Giác Máy
07/12
Cạm Bẫy Của Thiết Kế Truyền Thống (Camera Trên Trần)
Nguyên nhân hàng đầu gây sai sót trong các nhà máy
Bố Trí Thông Thường: Camera thường được gắn vuông góc ngay trên nóc trạm gắp để nhìn thẳng xuống băng chuyền.
Hiện Tượng Bị Che Khuất: Khi cánh tay robot vươn ra gắp hàng, các khớp kim loại to lớn của robot vô tình chắn ngang giữa ống kính và kiện hàng.
Bóng Đổ Chập Chờn: Cánh tay di chuyển tạo bóng râm che phủ kiện hàng, làm mắt thần bị 'chói mắt' và nhận diện sai lệch màu sắc.
Hậu Quả: Robot bị 'mù' đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị kẹp hàng, dẫn đến nhận diện chập chờn, kẹp hụt hoặc bỏ sót sản phẩm.
Sáng Kiến Đặt Camera Đối Xứng Phía Trước
Tầm nhìn thông suốt 100% trong suốt quá trình vận hành
Bố Trí Đột Phá: Đưa camera sang phía đối diện của băng tải (cách băng tải 50cm, cao 75cm), nghiêng một góc 50° chiếu thẳng vào trạm gắp.
Robot Luôn Nằm Phía Sau: Robot UR10e đứng làm việc ở phía sau băng chuyền. Cánh tay chỉ vươn tới từ phía sau và phía trên kiện hàng.
Mặt Hàng Luôn Hướng Về Camera: Mặt trước và mặt trên của kiện hàng luôn hướng trọn vẹn vào ống kính máy quay mà không hề có bất kỳ vật thể nào chắn giữa.
Triệt Tiêu 100% Điểm Mù: Tầm nhìn hoàn toàn thông suốt từ lúc kiện hàng trôi tới, dừng lại cho đến khi robot gắp đi!

## Slide 8
TRẠM THỊ GIÁC CÔNG NGHIỆP
Thiết Kế Trạm Thị Giác Góc Nghiêng Chuyên Dụng Độc Quyền
08/12
Thiết Kế Cơ Khí Chuẩn Công Nghiệp
Chắc chắn, chống rung và bố trí khoa học
Vị Trí Tối Ưu: Đặt đối diện trạm gắp ở tọa độ chuẩn: cự ly cách tâm băng tải 50cm, độ cao 75cm, góc nghiêng chúc xuống 50°.
Khoảng Cách Lấy Nét Lý Tưởng: Cự ly tới kiện hàng chỉ khoảng 82cm, mang lại hình ảnh độ nét cao và sắc nét từng chi tiết.
Chân Trụ Thép Công Nghiệp: Trụ đỡ bằng kim loại vững chắc, đế bắt bu-lông chống rung lắc cơ học khi băng chuyền vận hành hết tải.
An Toàn Tuyệt Đối: Nằm hoàn toàn ngoài bán kính vươn của cánh tay robot, loại trừ 100% nguy cơ va quẹt thiết bị.
Lợi Ích Vượt Trội Của Góc Nhìn Nghiêng 50 Độ
Độ tin cậy nhận diện cao gấp đôi thiết kế nhìn thẳng
Quan Sát Đồng Thời 2 Mặt: Ống kính nhìn thấy đồng thời cả mặt trên và mặt trước của kiện hàng, tăng gấp đôi diện tích nhận diện màu sắc.
Không Bị Đèn Trần Gây Lóa: Góc nghiêng tránh được hiện tượng phản chiếu ánh sáng trắng từ dàn đèn trần nhà xưởng vào ống kính.
Khung Hình Giám Sát Phụ (PiP): Tích hợp sẵn màn hình phụ ở góc phải (Bật/Tắt bằng phím [V]) giúp nhân viên vận hành theo dõi luồng hình ảnh trực tiếp.
Độ Phân Giải Chuẩn HD: Truyền tải hình ảnh mượt mà ở tốc độ 15 khung hình/giây, phản ứng tức thì không có độ trễ.

## Slide 9
NHẬN DIỆN THÔNG MINH
Tự Động Phân Loại Màu Sắc & Định Vị Kiện Hàng Chuẩn Xác
09/12
Thuật Toán Nhận Diện Thông Minh Kháng Ánh Sáng
Nhận diện chính xác 100% không phụ thuộc điều kiện nhà xưởng
Bộ Lọc Màu Chuyên Dụng: Sử dụng thuật toán tách dải màu độc lập với độ sáng, giúp mắt thần không bị đánh lừa khi ánh nắng thay đổi hay bóng người đi qua.
Phân Biệt Tức Thì 3 Màu Chuẩn: Tự động phân loại 3 dòng sản phẩm công nghiệp: Màu Đỏ tươi, Màu Vàng tươi, và Màu Xanh dương.
Bộ Lọc Khử Nhiễu Kép: Tự động loại bỏ các đốm sáng phản chiếu, bụi bẩn li ti trên băng tải để chỉ tập trung vào kiện hàng thật.
Hiển Thị Trực Quan (HUD): Khung nhận diện hiển thị tên màu và tọa độ thực tế ngay trên màn hình giám sát để người vận hành kiểm tra.
Định Vị Tọa Độ Kiện Hàng Chuẩn Xác Từng Milimet
Tự động điều phối cánh tay robot không cần con người can thiệp
Độ Chính Xác Cực Cao: Tính toán trọng tâm hình học của khối hàng với sai số chưa tới 1.5 milimet.
Truyền Dữ Liệu Tức Thì: Tọa độ 3 chiều (Dài, Rộng, Cao) được bắn trực tiếp vào bộ điều khiển robot ở tốc độ 15 lần/giây.
Tự Động Điều Phối Điểm Đến: Khối Đỏ tự động chuyển về Thùng Đỏ bên trái; Khối Vàng về Thùng Vàng bên phải; Khối Xanh về Thùng Xanh phía sau.
Tự Động Hóa Khép Kín: Toàn bộ chu trình từ phát hiện, dừng băng tải, gắp hàng đến phân loại diễn ra tự động 100% không cần can thiệp.

## Slide 10
HIỆU QUẢ THỰC NGHIỆM
Minh Chứng Hiệu Quả Thực Tế — Thử Nghiệm 25 Kiện Hàng Liên Tục
10/12
Chỉ Số Vận Hành (KPI) | Công Nghệ Cũ | Giải Pháp Mới (Week 07)
Số lần dừng giật | 10 lần dừng/chu kỳ | 0 lần (Mượt mà 100%)
Chu kỳ Thùng Vàng | 24.95 giây | 13.36 giây (-46.5%)
Chu kỳ Thùng Đỏ | 21.00 giây | 13.62 giây (-35.1%)
Chu kỳ Thùng Xanh | 32.72 giây | 19.02 giây (-41.9%)
Chu kỳ Trung Bình | 25.00 giây | 15.68 giây (-37.3%)
Tỷ lệ gắp thành công | Đạt yêu cầu | 100.0% (25/25 kiện)
Tỷ lệ phân loại đúng | Đạt yêu cầu | 100.0% (25/25 kiện)
Sự cố va chạm hàng | Thỉnh thoảng va chạm | 0 sự cố (Thoát hiểm 0.2s)
Đánh Giá Kết Quả Thực Nghiệm & Giá Trị Mang Lại
Dữ liệu đo đạc thực tế từ chuỗi 25 lần gắp liên tục không ngừng nghỉ
Năng Suất Vượt Trội: Tốc độ phân loại tăng gần gấp đôi (thời gian chu kỳ rút ngắn từ 25s xuống chỉ còn 13.3s), giúp doanh nghiệp tăng mạnh sản lượng mỗi ca làm việc.
Độ Tin Cậy Tuyệt Đối (100%): 25 trên 25 kiện hàng được gắp và thả chuẩn xác vào đúng thùng chỉ định, không một lần đánh rơi hay nhầm lẫn màu sắc.
Lưu Thông Trơn Tru 0 Va Chạm: Cơ chế nhấc bốc bổng trong 0.2s giải phóng hoàn toàn mặt băng tải, các kiện hàng phía sau trôi tới thông suốt 100%.
Độ Ổn Định Cao: Biểu đồ thời gian cho thấy các lần chạy có độ đồng đều cực kỳ cao (độ lệch chuẩn chỉ 2.76s), bảo đảm dây chuyền vận hành bền bỉ.

## Slide 11
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
Kế Hoạch Hoàn Thiện Tuần Tới (Week 08) & Lộ Trình Nghiệm Thu (Week 10)
11/12
Kế Hoạch Công Tác Tuần Tới (Week 08)
Kiểm thử chịu tải nặng và gia cố độ bền hệ thống
Gia Cố Mắt Thần Thị Giác: Kiểm thử thị giác máy dưới các điều kiện ánh sáng phức tạp, bóng râm thay đổi và bụi bẩn để bảo đảm nhận diện thông suốt 24/7.
Kiểm Tra Hành Lang An Toàn Tĩnh: Tối ưu hóa khoảng cách bay an toàn vượt qua các tấm vách mica bảo vệ và tủ điều khiển của robot.
Thực Nghiệm Độ Bền 50 Kiện Hàng: Tăng tốc độ băng tải từ 0.2m/s lên 0.4m/s để kiểm tra độ dẻo dai của robot ở công suất tối đa.
Đóng Gói Công Cụ Vận Hành: Chuẩn bị sẵn bộ công cụ khởi động 1-chạm và hệ thống ghi nhật ký tự động phục vụ nghiệm thu.
Lộ Trình Bàn Giao Tổng Thể (Weeks 08 -> 14)
Cam kết tiến độ bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh
Tuần 08 (Tuần tới): Hoàn tất kiểm thử tải nặng 50 kiện hàng liên tục và tinh chỉnh thị giác máy thích ứng đa môi trường.
Tuần 09: Hoàn thiện Sổ tay vận hành (Runbook), video chứng minh và bộ hồ sơ kỹ thuật nghiệm thu cho khách hàng.
Tuần 10 (Nghiệm Thu Milestone 2): Bảo vệ chính thức toàn diện hệ thống: Băng tải + Phân loại màu + Thị giác thông minh + Né vật cản tĩnh.
Tuần 11 - 14 (Chặng Milestone 3): Nâng cấp tính năng phản ứng né vật cản chuyển động cắt ngang (Dynamic Obstacle Avoidance).

## Slide 12
TỔNG KẾT GIÁ TRỊ
Hiệu Quả Đầu Tư (ROI) & Giải Đáp Thắc Mắc Cùng Khách Hàng
12/12
Giá Trị Kinh Tế Mang Lại Cho Doanh Nghiệp
Lợi thế cạnh tranh vượt trội khi đưa vào sản xuất thực tế
Tăng Nhanh Tốc Độ Hoàn Vốn (ROI): Năng suất phân loại tăng gần gấp đôi (13.3s thay vì 25s), giúp nhà máy gia tăng sản lượng với chi phí nhân công tối thiểu.
Tiết Kiệm Chi Phí Bảo Trì: Quỹ đạo lượn sóng liên tục giúp động cơ và hộp số robot hoạt động êm ái, kéo dài vòng đời cơ khí lên 30-40%.
An Toàn Chuẩn Công Nghiệp: Vách bảo hộ mica kết hợp cơ chế nhấc bốc bổng chống va chạm bảo vệ 100% sự nguyên vẹn của hàng hóa và thiết bị.
Vận Hành Đơn Giản, Thân Thiện: Giám sát trực quan với bộ 3 góc camera chuyên nghiệp, khởi động chỉ với 1 thao tác bấm.
Cam Kết Chất Lượng & Trao Đổi Cùng Khách Hàng
Sẵn sàng giải đáp chi tiết và trình diễn thực tế
Khả Năng Tái Lập 100%: Hệ thống được đóng gói tự động hóa hoàn toàn, dễ dàng triển khai và sao chép trên nhiều dây chuyền.
Kiểm Thử Thực Nghiệm Nghiêm Ngặt: Mọi thông số đều được chứng minh bằng số liệu đo đạc thực tế, không dựa trên lý thuyết suông.
Đúng Hạn Tiến Độ: Hệ thống vận hành đúng tiến độ và sẵn sàng cho đợt nghiệm thu Milestone 2 tại Tuần 10.
Sẵn Sàng Trao Đổi: Kính mời Quý Khách hàng và Ban Giám khảo đặt câu hỏi và theo dõi phần trình diễn trực tiếp trên mô hình 3D!